## Slide 1
亨通阿尔法光电苏州
15511CN10
单一工厂灯塔
全球光通信行业首座灯塔工厂——亨通光纤光棒智能制造工厂，加速落地 27 个先进用例（先进分析、机器视觉、AI），单位制造成本↓21%、缺陷↓52%、电耗↓33%。
WEF全球灯塔网络 · 第11批 · 2023年12月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
亨通阿尔法光电苏州
灯塔编码
15511CN10
所在地
中国 · 苏州
类型
单一工厂灯塔
行业
· 光电线缆（光纤光缆制造） (GBT )
批次/发布日期
第11批 · 2023年12月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ①
ML产品质量预测 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：光纤光学参数（衰减、色散等）直接决定传输质量，传统离线抽检滞后，无法在制程中实时预警质量波动，缺陷难以及时止损。
💡 思路
💡 方案：用机器学习预测产品光学质量参数，在制程中提前预判质量结果，减少光学参数缺陷。
🔧 实施路径
• Step 1 — 数据采集：全制程设备物联，实时采集拉丝、测试等关键工序的工艺与质量数据 Step 2 — 特征建模：从海量数据中提取影响光学参数的关键特征，建立质量预测模型 Step 3 — 在线预测：模型在制程中实时预测产品光学参数，提前预警质量波动 Step 4 — 闭环调优：根据预测结果自动调整工艺参数，确保产品性能稳定
🏷 技术标签
05.01.02 · 05.02.01 · 01.03.02
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ②
AI视觉预制棒直径优化 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：光纤预制棒直径一致性决定后续拉丝光纤直径均匀性，传统依赖人工经验调控，偏差大、稳定性差。
💡 思路
💡 方案：AI + 机器视觉对预制棒沉积过程直径在线检测并智能优化控制，提升加工速度与一致性。
🔧 实施路径
• Step 1 — 视觉在线测量：部署微距摄像机对预制棒沉积过程进行实时图像采集与直径测量 Step 2 — 偏差识别：AI 分析直径偏差与波动趋势，识别异常沉积 Step 3 — 参数自优化：根据测量结果自动调整沉积工艺参数，稳定直径 Step 4 — 提速验证：在保证直径一致性前提下逐步提升加工速度
🏷 技术标签
01.03.01 · 01.03.02 · 05.01.01
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ③
超高速拉丝控制模型 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：拉丝速度越快越易断纤、直径波动，高速拉丝与稳定性难以兼顾，单条产线依赖多名操作员值守。
💡 思路
💡 方案：超高速拉丝控制模型实时调节张力、温度、速度等参数，在保证质量前提下提升拉丝速度、减少人工干预。
🔧 实施路径
• Step 1 — 参数感知：实时采集拉丝张力、炉温、速度等关键工艺参数 Step 2 — 控制建模：建立超高速拉丝的工艺控制模型，刻画参数间耦合关系 Step 3 — 实时调控：模型根据在线数据实时调节拉丝参数，稳定直径与张力 Step 4 — 少人值守：集中控制代替多点人工操作，实现单线少人化
🏷 技术标签
01.01.02 · 02.04.03 · 03.03.04
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
核心案例 ④
ML断纤预测模型 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：拉丝过程断纤导致整根报废、停机损失大，被动停机造成良率与产能损失。
💡 思路
💡 方案：机器学习断纤预测模型提前预警断纤风险，实现预测性干预，降低断纤频率。
🔧 实施路径
• Step 1 — 断纤标注：回溯历史断纤事件，标注断纤前后的工艺与设备状态 Step 2 — 模型训练：训练 ML 模型识别断纤前兆特征 Step 3 — 实时预警：在线监测并提前预警断纤风险，触发干预 Step 4 — 干预闭环：自动调整工艺或通知人员处置，减少断纤发生
🏷 技术标签
05.01.04 · 08.02.01 · 05.01.02
● 老陈说灯塔
PAGE 6 / 12

## Slide 7
核心案例 ?
AI数据继承优化测试 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：光纤测试环节多、耗时长，测试数据与工艺数据割裂，重复测试拉低单位工时产出。
💡 思路
💡 方案：AI 数据继承打通工艺与测试数据，用历史数据继承优化测试流程、减少重复测试，提升单位工时产出（UPPH）。
🔧 实施路径
• Step 1 — 数据打通：打通工艺与测试数据，建立统一的数据底座 Step 2 — 数据继承：用历史测试数据继承分析，识别可省略的重复测试项 Step 3 — 流程优化：AI 优化测试顺序与抽检策略，缩短测试时间 Step 4 — 提效评估：以 UPPH 为指标持续评估测试效率
🏷 技术标签
05.02.01 · 05.02.02 · 05.01.01
● 老陈说灯塔
PAGE 7 / 12

## Slide 8
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
光学参数缺陷率 | ↓61% | ML产品质量预测减少光学缺陷
加工速度 | ↑35% | AI视觉预制棒直径优化提速
每线操作员 | ↓67% | 超高速拉丝控制模型少人化
断纤频率 | ↓26% | ML断纤预测模型减少断纤
UPPH（单位工时产出） | ↑39% | AI数据继承优化测试提效
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 9
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：光学参数缺陷率 ↓61% · 加工速度 ↑35% · 每线操作员 ↓67% · 断纤频率 ↓26% · UPPH（单位工时产出） ↑39%
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 10
🔍 可复制性分析
企业：亨通阿尔法光电苏州
行业： · 光电线缆（光纤光缆制造）
地点：中国 苏州
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 11
🏭 行业对标
国标分类：光电线缆（光纤光缆制造） ()
批次：第11批 · 2023年12月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 12
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12