## Slide 1
郑州煤矿机械集团
19012CN20
单一型灯塔
交付周期从 28 天压缩至 9 天、人均产量提升 205%——郑煤机用 48 项 4IR 用例，把"全定制液压支架"这门传统重装备生意，做成了离散制造的柔性智造样板。
WEF全球灯塔网络 · 第12批 · 2024年10月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
郑州煤矿机械集团
灯塔编码
19012CN20
所在地
中国 · 中国 · 河南郑州
类型
单一型灯塔
行业
· 矿山机械制造（专用设备） (GBT )
批次/发布日期
第12批 · 2024年10月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ①
① 神经网络一键定制化选配 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：液压支架须按煤矿地质条件全定制，选型参数多、依赖工程师经验，配置周期长、易出错。
💡 思路
💡 方案：以神经网络训练"工况→选型"映射模型，输入地质参数一键生成定制化配置方案。
🔧 实施路径
• Step 1 — 历史数据治理：沉淀数十年液压支架订单的工况与选型配对数据 Step 2 — 模型训练：训练神经网络"工况
• 参数"映射模型 Step 3 — 一键选配：输入地质工况，自动输出定制化配置 Step 4 — 设计联动：配置结果自动流转三维设计与排产
🏷 技术标签
05.01.02 · 06.01.01
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ②
② 3D点云自适应坡口切割 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：液压支架结构件坡口切割形状各异，传统依赖二维图纸编程与人工示教，效率低、缺陷多。
💡 思路
💡 方案：3D 点云扫描工件轮廓，自动识别坡口位置与角度，驱动切割机器人自适应作业。
🔧 实施路径
• Step 1 — 3D 视觉扫描：激光/结构光点云实时扫描工件 Step 2 — 点云配准与坡口识别：算法提取坡口轨迹与角度 Step 3 — 自适应路径规划：自动生成机器人切割轨迹 Step 4 — 多机协同：20 台机械臂自动抓取、切割、转运，1 人操控
🏷 技术标签
01.03.01 · 01.02.02
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ③
③ 先进分析重型物流调度 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：液压支架结构件重达数十吨，厂内转运依赖人工行车，调度靠经验、等待多、在制品积压。
💡 思路
💡 方案：以大数据与先进分析对重型物流统一调度，智能行车 + AGV + 无人物流协同联动。
🔧 实施路径
• Step 1 — 物流要素数字化：智能行车、AGV 接入统一平台 Step 2 — 数字孪生全域映射：在制品流转 1:1 实时可视 Step 3 — 先进分析智能调度：算法优化转运路径与顺序 Step 4 — 闭环执行监控：实时监控、异常自动叫停
🏷 技术标签
04.01.01 · 03.04.03
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
核心案例 ④
④ 异形部件柔性装夹焊接 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：一台液压支架有 1500 多条焊缝，异形结构件装夹定位难，传统人工焊接依赖老焊工经验、质量波动大。
💡 思路
💡 方案：三维模型自动输出焊接参数，柔性工装 + 焊接机器人实现自动化焊接、数据可追溯。
🔧 实施路径
• Step 1 — 三维模型驱动：从三维模型智能生成焊接参数 Step 2 — 柔性装夹：适配异形件的柔性工装定位 Step 3 — 机器人自动焊接：焊接工作站自动作业 Step 4 — 数据追溯：每条焊缝参数可追溯、异常实时监测自动叫停
🏷 技术标签
01.02.02 · 03.03.01
● 老陈说灯塔
PAGE 6 / 12

## Slide 7
核心案例 ?
⑤ 工序级自动成本核算闭环管理 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：全定制订单成本核算难，传统月结成本滞后，无法支撑单笔订单精准定价与降本决策。
💡 思路
💡 方案：打通 MES/ERP，按工序自动归集料、工、费，形成"核算—分析—改善"闭环。
🔧 实施路径
• Step 1 — 工序级数据采集：按工序/订单自动归集工时、物料、能耗 Step 2 — 自动成本核算：MES 与 ERP 联动实时核算 Step 3 — 差异分析：计划成本与实际成本偏差预警 Step 4 — 闭环改善：驱动工艺优化与采购降本
🏷 技术标签
02.03.01 · 02.02.01
● 老陈说灯塔
PAGE 7 / 12

## Slide 8
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
交付周期（百架液压支架） | ↓66% | 全定制重装备交付大幅提速
人均产量 | ↑205% | 单位劳动力产出翻三倍
缺陷率（坡口切割） | ↓90% | 切割质量显著改善
缺陷率（综合） | ↓73% | 产品质量整体改善
半成品库存 | ↓72% | 在制品库存成本下降
OEE（设备综合效率） | ↑30% | 设备利用率提升
劳动力成本 | ↓64% | 吨级劳动力成本下降
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 9
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：交付周期（百架液压支架） ↓66% · 人均产量 ↑205% · 缺陷率（坡口切割） ↓90% · 缺陷率（综合） ↓73% · 半成品库存 ↓72% · OEE（设备综合效率） ↑30% · 劳动力成本 ↓64%
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 10
🔍 可复制性分析
企业：郑州煤矿机械集团
行业： · 矿山机械制造（专用设备）
地点：中国 中国 · 河南郑州
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 11
🏭 行业对标
国标分类：矿山机械制造（专用设备） ()
批次：第12批 · 2024年10月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 12
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12