## Slide 1
海天味业佛山
20313CN11
单一工厂灯塔
全球首家酱油酿造行业灯塔工厂，以50+数字用例（近半AI驱动）重塑400年传统工艺——原材料浪费↓33.6%、缺陷↓39.1%、前置↓38.7%，利润规模较2011年增长4倍。
WEF全球灯塔网络 · 第13批 · 2025年01月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
海天味业佛山
灯塔编码
20313CN11
所在地
中国 · 中国 · 广东佛山
类型
单一工厂灯塔
行业
· 食品饮料 (GBT )
批次/发布日期
第13批 · 2025年01月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ①
① ML原材料产出率优化 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：传统人工选豆效率低、准确度不稳定，原料利用率难以最大化
💡 思路
💡 方案：部署AI豆脸识别+ML原料优化模型，实现毫米级精控选料与配方动态优化
🔧 实施路径
• Step 1 — AI豆脸识别系统部署：360°高清成像+深度学习算法，每年对2.5万亿颗黄豆的色泽、饱满度、杂质实时分析，实现从经验选豆到数据筛豆 Step 2 — 大数据发酵优化：实时检测天气、原料、设备状态，AI算法自动计算最优发酵方案，蛋白利用率显著提升 Step 3 — 制曲发酵数采监控：对460+数据点位秒级采集，参数调优使蛋白漏损下降，工艺调整效率提升14倍 Step 4 — 闭环反馈优化：将产出数据回传至ML模型，持续迭代优化原料配比与工艺参数
🏷 技术标签
05.01.01 · 05.01.02 · 05.02.01
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ②
② 电子鼻技术改善酱油香气 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：传统感官品评依赖老师傅经验，主观性强、难以标准化，人工嗅闻偏差大
💡 思路
💡 方案：构建AI电子鼻香气组学谱库，将百年匠人经验数字化为可量化的风味模型
🔧 实施路径
• Step 1 — 气体传感器阵列部署：在发酵和调配关键节点安装MEMS气体传感器阵列，实时捕捉挥发性香气成分 Step 2 — 香气组学谱库构建：采集超100种香气成分数据（酸香、焦糖香、豆香、酯香等），建立标准化香气指纹数据库 Step 3 — AI模型训练与验证：以老师傅品评结果为标签训练分类模型，香气识别准确率较人工提升20% Step 4 — 在线品质闭环：将电子鼻接入MES系统，实时预警香气偏离，自动触发工艺参数微调
🏷 技术标签
01.01.03 · 05.01.02
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ③
③ 近红外光谱数字化流程质量保障 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：传统离线抽检需1小时，无法实时发现质量波动，封闭管道内质量盲区大
💡 思路
💡 方案：全链路NIR在线光谱监测，119道工序×494质量检测点实现秒级全流程透明
🔧 实施路径
• Step 1 — 全封闭管道系统升级：316L食品级不锈钢管道全面改造，实现物料全密闭输送，杜绝交叉污染 Step 2 — NIR在线光谱探头部署：在关键工序节点（蒸煮、制曲、发酵、调配、灭菌）嵌入在线NIR探头，覆盖8项质量指标 Step 3 — 实时质量监测平台搭建：将NIR数据接入工业物联网平台，实现质量指标秒级监测（原需1小时），自动触发异常报警 Step 4 — "一物一码"全链路追溯：为每瓶酱油赋予唯一数字身份，消费者扫码即可查看从原料到出厂的全流程生产信息
🏷 技术标签
01.03.02 · 07.03.01
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
核心案例 ④
④ 神经网络闭环精准灌装 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：高速灌装线下装量偏差累积，人工调参滞后，造成物料浪费和客诉风险
💡 思路
💡 方案：神经网络闭环控制系统，以0.1ml精度实时调控5.2万瓶/小时超高速灌装
🔧 实施路径
• Step 1 — 高精度称重传感器集成：在灌装头后安装动态称重模块，每瓶灌装后50ms内完成重量反馈 Step 2 — 神经网络控制器开发：基于LSTM递归神经网络构建灌装量预测模型，学习装量-流速-温度-粘度四维关系 Step 3 — 闭环调参实时部署：将模型部署至边缘计算节点，灌装偏差超0.1ml时自动补偿，响应延迟＜100ms Step 4 — 瓶身瑕疵同步检测：灌装线集成视觉检测模块，同步完成瓶身缺陷、标签偏移、液位异常的实时剔除
🏷 技术标签
05.01.03 · 02.04.03
● 老陈说灯塔
PAGE 6 / 12

## Slide 7
核心案例 ?
⑤ 遗传算法先进排程高混合低产量 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：1000+SKU高混合小批量生产，传统排程靠经验，换产频繁、切换时间冗长
💡 思路
💡 方案：遗传算法APS智能排产，17类约束下1000+SKU一键规划与按小时排产
🔧 实施路径
• Step 1 — 产销协同云平台搭建：打通研发、生产、物流、销售、售后全环节数据，覆盖300+企业及10万+门店 Step 2 — 遗传算法排产引擎开发：建模17类约束条件（设备产能、原料库存、换产时间、交货优先级等），以最小化换产损失为目标 Step 3 — APS系统上线运行：1000+SKU一键排产，输出按小时的详细生产计划，实时响应插单与变更 Step 4 — 黑灯仓库联动：AGV无人搬运车+智能调度系统实现120秒极速出仓，与排产计划无缝衔接
🏷 技术标签
02.03.02 · 03.04.01
● 老陈说灯塔
PAGE 7 / 12

## Slide 8
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
原材料浪费 | ↓23.2% | AI豆脸选料+ML发酵优化，年成本节约超1000万元
感官缺陷率 | ↓25.3% | 电子鼻标准化品评替代人工嗅闻，风味一致性显著提升
平均切换时间 | ↓95.9% | 遗传算法APS智能排产，1000+SKU一键按小时规划
灌装量偏差 | ↓49.4% | 神经网络闭环控制，5.2万瓶/小时0.1ml精度
订单交付时间 | ↓38.7% | 产销协同云平台+APS排产+黑灯仓库全链路提速
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 9
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：原材料浪费 ↓23.2% · 感官缺陷率 ↓25.3% · 平均切换时间 ↓95.9% · 灌装量偏差 ↓49.4% · 订单交付时间 ↓38.7%
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 10
🔍 可复制性分析
企业：海天味业佛山
行业： · 食品饮料
地点：中国 中国 · 广东佛山
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 11
🏭 行业对标
国标分类：食品饮料 ()
批次：第13批 · 2025年01月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 12
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12