## Slide 1
通威太阳能
21614CN06
生产效率
全球光伏电池行业首个"灯塔工厂"，50余项4IR用例聚焦光电转换效率(PCE)与产品质量，AI驱动工艺优化、GenAI设备维护、AI缺陷分析三大支柱，推动PCE提升12%、缺陷率降低41%
WEF全球灯塔网络 · 第14批 · 2025年09月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
通威太阳能
灯塔编码
21614CN06
所在地
中国 · 中国 · 眉山
类型
生产效率
行业
· 光伏设备及元件 (GBT )
批次/发布日期
第14批 · 2025年09月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ①
① ML工艺优化 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：太阳能电池制造涉及数十道精密工序，传统工艺参数依赖工程师经验手动调整，难以在复杂多变量条件下实现全局最优，制约PCE进一步提升
💡 思路
💡 方案：构建十亿级大数据分析平台，通过深度学习模型（CNN/DNN）赋能丝网印刷、镀膜等关键工序的自调节优化与闭环控制
🔧 实施路径
• Step 1 — 数据基建：打通全产线IoT传感器、MES、检测设备数据流，构建十亿级工艺参数与时序数据库 Step 2 — 模型训练：基于历史生产数据训练CNN/DNN深度学习模型，建立关键工艺参数与PCE之间的非线性映射关系 Step 3 — 丝网印刷自调节：深度学习模型实时分析印刷浆料特性、网版状态、环境参数，自动调整印刷压力、速度、间隙等参数 Step 4 — 智能镀膜闭环：CNN/DNN模型在线监测镀膜厚度与均匀性，实时反馈调节PECVD镀膜参数，形成闭环控制 Step 5 — 全局工艺优化：融合多工序模型，在产线级层面实现从制绒到测试的全流程工艺参数协同优化
🏷 技术标签
05.01.02 · 05.02.01 · 03.03.04
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ②
② GenAI维护 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：光伏电池产线拥有数百台精密设备，传统维护依赖周期性巡检和事后维修，设备非计划停机严重影响产能利用率和产品一致性
💡 思路
💡 方案：基于RAG（检索增强生成）架构的生成式AI平台，融合设备运行数据、维修知识库和技术手册，实现智能故障诊断、预测性维护和OEE管理
🔧 实施路径
• Step 1 — 知识底座构建：将设备手册、维修记录、故障案例、SOP文档等非结构化数据向量化，构建RAG知识库 Step 2 — 数据接入：集成PLC、传感器、SCADA系统数据，实时采集设备振动、温度、电流、压力等运行参数 Step 3 — GenAI故障诊断：设备异常时，运维人员通过自然语言描述问题，GenAI检索知识库并推理故障根因，生成维修方案 Step 4 — 预测性维护：基于历史运行数据和设备退化模型，提前预测关键部件剩余寿命，自动生成维护工单 Step 5 — OEE闭环管理：将设备可用性、性能效率、质量合格率数据接入GenAI平台，AI自主分析OEE损失根因并推荐改善措施
🏷 技术标签
05.01.01 · 05.01.04 · 08.02.01
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ③
③ AI缺陷分析算法 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：太阳能电池片缺陷类型多达数十种（隐裂、断栅、色差、黑斑等），传统人工目检漏检率高、一致性差，且无法追溯缺陷根因到具体工序
💡 思路
💡 方案：基于ResNet和XGBoost模型的闭环质量管理系统，结合机器视觉自动检测与AI多分类算法，实现缺陷的精准识别、分类、根因追溯和工艺反馈
🔧 实施路径
• Step 1 — 视觉检测部署：在制绒、扩散、镀膜、丝印、测试等关键工序部署高分辨率工业相机和EL/PL检测设备，采集电池片高清图像 Step 2 — ResNet缺陷分类：训练ResNet深度残差网络模型，对数十种缺陷类型进行自动分类，分类准确率达到行业领先水平 Step 3 — XGBoost根因分析：将缺陷数据与上游工序参数关联，XGBoost模型识别导致缺陷的关键工艺变量及其阈值 Step 4 — 闭环反馈控制：缺陷根因识别后，系统自动向前序工序发送工艺调整建议，形成质量闭环 Step 5 — 质量趋势预警：构建质量趋势看板，基于SPC统计过程控制自动识别异常波动，触发GenAI辅助根因分析
🏷 技术标签
01.03.02 · 05.01.02 · 05.01.02
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
电池光电转换效率(PCE) | +12% | 在光伏行业，PCE每提升0.1%都带来显著经济价值；12%的
产品缺陷率 | -41% | AI缺陷分析实现从"人看"到"机判"的质变，缺陷在产线上即被
单位转换成本 | -37% | ML工艺优化+GenAI维护双轮驱动，降低物料损耗、减少非计
CO₂排放量 | -33% | PCE提升意味着单位电力的碳排放更低；工艺优化降低能耗和物料
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 7
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：电池光电转换效率(PCE) +12% · 产品缺陷率 -41% · 单位转换成本 -37% · CO₂排放量 -33%
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 8
🔍 可复制性分析
企业：通威太阳能
行业： · 光伏设备及元件
地点：中国 中国 · 眉山
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 9
🏭 行业对标
国标分类：光伏设备及元件 ()
批次：第14批 · 2025年09月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 10
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12