## Slide 1
云南白药集团
22014CN10
供应链韧性卓越
全球首座中医药健康品灯塔工厂——云南白药部署40+项第四次工业革命用例，以Welkin AI平台为大脑、7500+传感器为神经末梢，实现原材料退货率降78%、库存周期缩38%，为传统中药行业蹚出一条从「经验炼药」到「数据造药」的数字化通路。
WEF全球灯塔网络 · 第14批 · 2025年09月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
云南白药集团
灯塔编码
22014CN10
所在地
中国 · 中国 · 昆明
类型
供应链韧性卓越
行业
· 医药医疗 · 中成药生产 (GBT )
批次/发布日期
第14批 · 2025年09月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ?
1 卫星遥感监控种植区 核心
🎯 痛点
⚠️ 痛点：中药材种植端分散，原料品质波动大，传统采购依赖经验判断，缺乏产量预测能力。
💡 思路
💡 方案：以卫星遥感+AI模型驱动种植区监控，实现从"靠天吃饭"到"数据种植"的上游数字化闭环。
🔧 实施路径
• Step 1 — 高分辨率卫星数据接入：对接卫星遥感数据源，实现中药材种植区的多光谱影像定期采集，覆盖三七、重楼等核心药材产区。 Step 2 — AI作物健康模型训练：基于历史生长数据与遥感影像，构建深度学习模型，实时分析作物长势、病虫害风险与土壤墒情。 Step 3 — 产量预测与精准采购：将AI产量预测与采购计划联动，提前锁定优质产区产能，使产量预测准确率提升23个百分点。 Step 4 — 种植端数字化指导：向合作农户输出种植建议与预警信息，推动上游标准化种植，形成"监控—预测—指导—反馈"闭环。 Step 5 — 供应链库存联动：预测数据直通Welkin AI平台，自动调优安全库存水位与补货节奏，库存水平降低35%。
🏷 技术标签
01.01.05 · 05.01.01 · 04.02.03
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ?
2 工业物联网(IIoT)全链路感知 核心
🎯 痛点
⚠️ 痛点：牙膏多品类生产的工艺参数复杂，传统人工调参耗时长、质量波动大，缺乏全流程数据采集与追溯能力。
💡 思路
💡 方案：搭建"云-边-端"协同IIoT平台，以7500个传感器构建全流程数据感知网络，实现生产过程透明化与质量实时智控。
🔧 实施路径
• Step 1 — 传感器网络部署：在6条灌包装线、制膏车间、物流设备等关键节点部署7500+传感器和1.6万+工业数据点，覆盖全流程。 Step 2 — 云边端协同平台搭建：构建"云-边-端"三层架构的统一IIoT平台，实现一站式OT数据管理、开发和实时分析服务。 Step 3 — 工艺拆解与一键切换：将复杂生产工艺拆解为56个最小功能单元，通过图形化参数编排实现42种膏体配方的一键切换，调参时间从20分钟压缩至1分钟。 Step 4 — 全链路质量追溯：引入在线近红外光谱检测技术，将活性成分检测时间从710分钟压缩至2分钟（效率提升355倍），实现从"批次抽检"到"实时智控"的转变。 Step 5 — 六大系统深度协同：ERP/MES/QMS/SCM/WMS/LIMS深度对接，打通物料输送
• 制膏
• 灌装
• 仓储全流程数据链路。
🏷 技术标签
01.01.05 · 07.03.01 · 03.03.01
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ?
3 大语言模型(LLM)智能决策 核心
🎯 痛点
⚠️ 痛点：中药行业"老师傅经验"难以量化传承，设备维护依赖被动响应，工厂知识沉淀效率低。
💡 思路
💡 方案：以LLM大语言模型+RAG技术为核心，构建感知—分析—决策—优化的全链路智能平台，让经验型知识变为可计算的数字资产。
🔧 实施路径
• Step 1 — LLM+RAG知识引擎搭建：将工厂设备手册、工艺文档、历史维修记录、质检标准等非结构化知识注入向量数据库，构建RAG检索增强生成体系。 Step 2 — 设备健康管理系统上线：基于LLM推理能力，融合传感器实时数据与历史维护记录，实现从"出了问题再修"到"提前预判风险"的主动预警。 Step 3 — 智能动态质控系统：生产风险评估模型持续学习历史质检数据，自动调整检测策略与放行标准，实现品控精度与效率双提升。 Step 4 — AI配方推荐与研发加速：依托LLM构建"雷公大模型"，实现牙膏AI配方推荐及性能预测，加速健康产品创新迭代。 Step 5 — 知识传承数字化："1+2+3"人才梯次培养模式（1名党员+2名骨干+3名新员工）与AI知识库联动，将老师傅经验转化为可培训、可复现的数字化教程。
🏷 技术标签
05.01.01 · 05.01.04 · 08.02.01
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
核心案例 ?
4 Welkin AI平台（产学研合作） 核心
🎯 痛点
⚠️ 痛点：孤立的信息系统形成数据烟囱，业务部门自建应用效率低，中小企业供应商数字化能力参差不齐。
💡 思路
💡 方案：打造企业级Welkin AI平台，提供低代码+AI Agent能力，以平台生态赋能内外部全价值链协同。
🔧 实施路径
• Step 1 — 企业级数据底座建设：通过系统性数据治理，统一50+核心业务系统数据标准，构建企业级统一数据底座。 Step 2 — Welkin AI平台上线：平台内置LLM和Agent能力，业务部门以低代码方式自主开发30+应用，技术团队聚焦20+AI深度应用。 Step 3 — 产学研人才管道：与高校合作，以项目制学习模式培养数字化人才，建立从校园到产线的稳定人才供给。 Step 4 — 供应商ESG赋能：培训170+供应商ESG实践能力，通过IIoT+GenAI数字化平台赋能200+中小企业，推动产业链整体升级。 Step 5 — 消费者端闭环：搭建全流程质量追溯平台，消费者扫码即可查看原材料来源、生产过程和检测结果，形成"市场反馈—研发优化—生产迭代"正向循环。
🏷 技术标签
02.02.04 · 06.02.03 · 06.02.01
● 老陈说灯塔
PAGE 6 / 12

## Slide 7
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
原材料退货率 | 退货率大幅下降 | 卫星遥感+AI预测驱动精准采购
库存周期 | 库存周转加速 | 产量预测联动安全库存优化
缺货率 | 供应稳定性提升 | 端到端供应链需求感知能力增强
生产调参时间 | 提速95% | 56单元图形化编排一键切换
活性成分检测 | 355倍提升 | 在线近红外光谱实时智控
批次放行审核 | 审核效率倍增 | AI智能审核+机器学习
原材料不良率 | 品质源头改善 | 端到端供应商关键质量特性管理
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 8
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：原材料退货率 退货率大幅下降 · 库存周期 库存周转加速 · 缺货率 供应稳定性提升 · 生产调参时间 提速95% · 活性成分检测 355倍提升 · 批次放行审核 审核效率倍增 · 原材料不良率 品质源头改善
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 9
🔍 可复制性分析
企业：云南白药集团
行业： · 医药医疗 · 中成药生产
地点：中国 中国 · 昆明
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 10
🏭 行业对标
国标分类：医药医疗 · 中成药生产 ()
批次：第14批 · 2025年09月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 11
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12