## Slide 1
联合利华本地治里
23815IN15
生产效率
联合利华本地治里工厂通过ML工艺控制、AI自主故障排查与人力预测三大核心技术，在现有产能内实现产量提升25%、缺陷率降低23%、产品变体数量增加三倍，成为印度快消品行业首座获得WEF生产力卓越认证的灯塔工厂。
WEF全球灯塔网络 · 第15批 · 2026年01月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
联合利华本地治里
灯塔编码
23815IN15
所在地
印度 · 印度 · 本地治里
类型
生产效率
行业
· 消费品行业（快消品） (GBT )
批次/发布日期
第15批 · 2026年01月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ①
① ML工艺控制 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：产品复杂度持续攀升、创新周期加速，传统工艺参数控制依赖人工经验，频繁换产导致质量波动大、良率不稳定，多品类切换效率低下。
💡 思路
💡 方案：部署机器学习驱动的工艺控制系统，实时采集产线传感器数据（温度、压力、流量等），构建多品类工艺模型，自动优化参数设定，实现基于实时数据的闭环工艺控制。
🔧 实施路径
• Step 1 — 传感器网络部署：在关键工艺节点部署IoT传感器，实时采集温度、压力、流速、pH值等多维工艺参数 Step 2 — 数据中台构建：建立统一工艺数据湖，清洗和标注历史工艺数据，构建训练数据集 Step 3 — ML模型训练与验证：基于历史数据训练工艺控制模型，在生产环境中进行A/B测试验证 Step 4 — 实时闭环控制上线：将ML模型嵌入MES系统，实现工艺参数的实时自动调节 Step 5 — 持续学习迭代：建立模型性能监控机制，基于产线反馈数据持续优化模型精度
🏷 技术标签
05.01.02 · 02.03.01 · 03.03.04
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ②
② AI自主故障排查 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：设备非计划停机频繁影响产线效率，传统故障诊断依赖资深技师经验，问题定位耗时长、新人培训周期长，被动维修模式导致产能损失严重。
💡 思路
💡 方案：构建AI驱动的自主故障排查系统，通过设备传感器数据实时监控运行状态，利用异常检测算法自动识别故障模式，并基于知识图谱推荐修复方案，实现从被动维修到主动预防的转变。
🔧 实施路径
• Step 1 — 设备数据采集：对关键设备（灌装机、包装机、输送系统）加装振动、温度、电流传感器，建立实时数据采集链路 Step 2 — 故障知识库构建：梳理历史故障案例，建立故障特征-根因-修复方案的映射知识库 Step 3 — AI异常检测模型训练：基于设备正常运行数据训练异常检测模型，建立多维度设备健康基线 Step 4 — 自主诊断系统部署：上线AI诊断引擎，实时分析设备数据，当检测到异常时自动匹配知识库并推荐修复方案 Step 5 — 预测性维护升级：从故障诊断向预测性维护演进，在故障发生前提前预警并安排维护窗口
🏷 技术标签
05.01.01 · 05.01.04 · 08.02.01
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ③
③ AI人力预测与换产优化 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：产品变体激增3倍导致换产频率剧增，多品类柔性生产带来复杂的排班和产线分配挑战，人工排班无法动态匹配需求波动，产线利用率不均衡。
💡 思路
💡 方案：部署AI人力预测与换产优化系统，基于订单预测和产线能力模型，自动生成最优排班计划和换产序列，同时优化人力分配和物料准备节奏，最大化产线综合利用率。
🔧 实施路径
• Step 1 — 订单需求建模：整合ERP和供应链系统的需求数据，建立按SKU、产线、时段的多维需求预测模型 Step 2 — 产线能力数字化：对每条产线的换产时间、产能、人员技能要求进行数字化建模，构建产线能力矩阵 Step 3 — AI排产引擎构建：开发多目标优化算法（最小化换产时间、最大化产线利用率、平衡人力负荷），生成最优生产序列 Step 4 — 人力智能调度：基于排产计划自动生成各岗位人力需求，匹配员工技能矩阵，实现精准排班 Step 5 — 动态重优化：当订单变更或设备异常时，系统在15分钟内自动重新生成优化方案，保障生产连续性
🏷 技术标签
05.01.01 · 03.03.03 · 06.01.01
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
产量 | ↑25% | ML工艺控制实现产能最大化，在现有产线设备基础上大幅提升产出
缺陷率 | ↓23% | AI自主故障排查保障生产过程的质量一致性，大幅减少不良品
产品变体数量 | ↑200% | AI排产与换产优化的核心成果，多品类柔性生产能力取得突破性进
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 7
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：产量 ↑25% · 缺陷率 ↓23% · 产品变体数量 ↑200%
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 8
🔍 可复制性分析
企业：联合利华本地治里
行业： · 消费品行业（快消品）
地点：印度 印度 · 本地治里
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 9
🏭 行业对标
国标分类：消费品行业（快消品） ()
批次：第15批 · 2026年01月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 10
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12