## Slide 1
招商局重工海门基地
25116CN05
生产效率
产能吞吐提升至2.6倍、船坞周期缩短52%、一次装配合格率提升25%——这家百年船企用25项数智化方案重新定义高端船舶建造效率，成为全球造船业首家入选灯塔网络的企业。
WEF全球灯塔网络 · 第16批 · 2026年06月
● 老陈说灯塔
PAGE 1 / 12

## Slide 2
📋 企业名片
企业名称
招商局重工海门基地
灯塔编码
25116CN05
所在地
中国 · 中国 · 江苏海门
类型
生产效率
行业
· 船舶及相关装置制造（先进工业） (GBT )
批次/发布日期
第16批 · 2026年06月
● 老陈说灯塔
PAGE 2 / 12

## Slide 3
核心案例 ①
① AI智能排产系统 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：船舶建造涉及数万道工序交叉并行——分段加工、管系安装、舾装、涂装、总组等工序高度耦合，传统手工排产周期长达数周，资源冲突频繁，异常发生时缺乏快速重调度能力，产能瓶颈突出。
💡 思路
💡 方案：基于AI算法构建智能排产引擎，集成PLM/MES/ERP等多系统数据源，实现多项目、多分段、多工序的自动排程与异常触发式动态重调度，打通"设计-计划-执行-反馈"全链路。
🔧 实施路径
• Step 1 — 工序工时数据标准化：梳理全厂工序体系，建立标准工时数据库，覆盖船体、管系、舾装、电气、涂装五大专业 Step 2 — 多约束建模：构建资源约束模型（场地/设备/人力/物料），定义工序间依赖关系和优先级规则 Step 3 — AI排程引擎训练：基于约束满足与启发式算法训练排程模型，结合历史项目数据做仿真验证 Step 4 — 实时异常检测与重排：对接MES执行反馈，检测偏差后自动触发局部/全局重调度 Step 5 — 端到端闭环贯通：排产结果自动下发至MES执行层，报工数据实时回传更新计划状态
🏷 技术标签
05.01.01 · 03.01.01
● 老陈说灯塔
PAGE 3 / 12

## Slide 4
核心案例 ②
② 数字孪生装配平台 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：船舶分段总组装配精度要求高（毫米级），传统"实物试装+返工修正"模式导致船坞占用周期长、材料浪费严重、交船延期风险高。一次装配合格率偏低直接拖累整体建造效率。
💡 思路
💡 方案：依托激光扫描技术构建船舶分段高精度数字孪生模型，在虚拟环境中完成装配仿真、干涉自动检测与工艺参数优化，实现"先虚拟装对、再实物装配"的一体化作业模式。
🔧 实施路径
• Step 1 — 三维激光扫描建模：对已完工分段进行高精度激光扫描，构建带实际制造偏差的点云模型 Step 2 — 数字孪生装配场景构建：将多个分段点云模型在孪生平台中对齐，生成虚拟总组场景 Step 3 — 虚拟预装配与干涉检测：自动计算对接间隙、错位量，检测结构干涉与管路碰撞 Step 4 — 装配工艺优化：根据干涉报告调整定位方案，优化焊接顺序和公差分配策略 Step 5 — 现场AR辅助装配：将优化后的装配指令通过AR终端投射至现场，指导工人精准定位
🏷 技术标签
02.01.04 · 03.02.01
● 老陈说灯塔
PAGE 4 / 12

## Slide 5
核心案例 ③
③ 准时制物流管理系统 核心用例
🎯 痛点
⚠️ 痛点：船厂物料种类数以万计——钢板、型材、管材、舾装件、电缆等规格繁杂，传统"推式配送"按固定周期批量送货，导致堆场拥堵、找料耗时、缺料与积压并存，物流效率成为制约产能的隐性瓶颈。
💡 思路
💡 方案：构建拉式精益物流调度体系，基于生产节拍实时计算物料需求，联动AGV/AMR实现准时制(JIT)精准配送，将"物料等人"变为"物料等人准时到"，消除等待浪费与库存积压。
🔧 实施路径
• Step 1 — 物料需求与生产计划联动：从APS排产结果自动拆解工序级物料需求清单，生成JIT配送计划 Step 2 — 仓储数字化改造：部署RFID标签和IoT传感器，实现钢材堆场/管材库/舾装件库的实时库存可视化 Step 3 — AGV/AMR路径规划与调度：基于数字孪生厂区地图，动态规划无人搬运车最优路径，避免拥堵 Step 4 — 准时制配送执行：按工序开工前2-4小时窗口精准配送至工位，配套电子看板实现配送状态透明化 Step 5 — 全链路物流追溯与持续优化：记录每批次物料的取用时间与工位消耗数据，反向优化安全库存和配送频率
🏷 技术标签
01.04.01 · 04.01.02
● 老陈说灯塔
PAGE 5 / 12

## Slide 6
📊 绩效总览
指标 | 改善 | 技术手段
产能吞吐量 | ↑160% | 实现多船型批量化高效建造，打破单船串行瓶颈
船坞占用周期 | ↓52% | 船坞周转加速近一倍，大幅提升交船节奏
一次装配合格率 | ↑25% | 大幅减少返工和材料浪费，降低质量成本
● 老陈说灯塔
PAGE 8 / 12

## Slide 7
🗺️ 技术全景
已覆盖关键领域 · AI/数字孪生/IIoT/绿色可持续
核心绩效：产能吞吐量 ↑160% · 船坞占用周期 ↓52% · 一次装配合格率 ↑25%
● 老陈说灯塔
PAGE 9 / 12

## Slide 8
🔍 可复制性分析
企业：招商局重工海门基地
行业： · 船舶及相关装置制造（先进工业）
地点：中国 中国 · 江苏海门
详见 HTML 网页版完整报告
● 老陈说灯塔
PAGE 10 / 12

## Slide 9
🏭 行业对标
国标分类：船舶及相关装置制造（先进工业） ()
批次：第16批 · 2026年06月
详见 HTML 网页版完整分析
● 老陈说灯塔
PAGE 11 / 12

## Slide 10
💬 互动
老陈说灯塔
每周一个灯塔工厂深度拆解
www.dtgc.net
回复【名录】获取完整名单
回复【分析+企业名】获取案例
● 老陈说灯塔
PAGE 12 / 12